SYMBOL MC3090连接无线网络

- 无线路由设置（AP）

访问AP的无线安全设置，如图所示：我这里测试使用的是WPA/WPA2-PSK  AES加密模式，密码可以自己自定义。

- MC3090盘点机连接设置

- 点击，盘点机弹出如下菜单

- 选择Find WLANS,盘点机弹出一个窗口

（3）选择需要连接的无线AP进行连接（选择对应AP并保持触笔点击3S以上），如图所示

然后选择CONNECT,出现以下窗口：

点击NEXT,将出现以下窗口再点击NEXT

这里可以选择安全模式，在安全模式的下拉菜单有一些选项，请按AP的安全设置进行配

这里选择Security Mode（安全模式）中选择WPA2-Personal，然后在Authentication Type：不用修改，选择NEXT,在Encryption（加密模式）中选择AP设置对应的加密模式，如图

，然后选择NEXT,并输入AP连接密码

, ，点击NEXT,出现以下界面

这里是设置IP地址DHCP和STATIC的选择，自动分配IP选择DHCP,指定IP选STATIC.请按照网络要求进行设置。这里采用STATIC上网设置IP,输入相应的IP地址和子网掩码并在Advanced前面的方框打勾，如图所示：

，填写完成后点击NEXT,在弹出的窗口输入网关和DNS服务器的IP地址，如图所示，然后选择NEXT,NEXT

最后选择完成后将出现以下窗口，GZDZ已经连接

打开MC3090自带的浏览器，浏览器自动打开MOTO主页，上网设置完成。、

深圳市大真条码技术有限公司技术部  何启华

2011-9-6